ADC 0808

SCHEMA ELETTRICO

Formule utilizzate:         Q= 19,53mV   ( Vout= N10* Q

Tabella dei valori sperimentali:

|  |  | PROVA ADC 0808 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi(Volt) | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | N10 | Vout(mV) | Q (mV) | Vout (Volt) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,53 |  |
| 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 234,36 | 19,53 | 0,234 |
| 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 585,9 | 19,53 | 0,586 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 976,5 | 19,53 | 0,977 |
| 1,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 1347,57 | 19,53 | 1,348 |
| 1,8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91 | 1777,23 | 19,53 | 1,777 |
| 2,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 2167,83 | 19,53 | 2,168 |
| 2,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 2577,96 | 19,53 | 2,578 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153 | 2988,09 | 19,53 | 2,988 |
| 3,4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 173 | 3378,69 | 19,53 | 3,379 |
| 3,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 3769,29 | 19,53 | 3,769 |
| 4,2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 213 | 4159,89 | 19,53 | 4,160 |
| 4,6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 231 | 4511,43 | 19,53 | 4,511 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 243 | 4745,79 | 19,53 | 4,746 |