VERIFICA DI  TELECOMUNICAZIONE

COGNOME:.............................. NOME:....................CLASSE ...............   DATA

CONOSCENZA:

- Spiega con parole tue cosa dice il teorema del partitore di tensione e fai qualche esempio di una sua possibile applicazione.

- Dai la definizione di corrente elettrica, scrivi la sua formula matematica e la sua unità di misura.

- Spiega cosa vuol dire maglia, ramo, e nodo.

- Scrivi  il teorema di Kirchhoff sulle tensioni, che vale in una maglia.

APPLICAZIONI:

- Disegnare uno schema elettrico con tre resistenze in parallelo, calcolare la resistenza totale Rp e le correnti I1,I2,I3 e la I totale, supponendo R1=1KOhm, R2=2K Ohm, R3=5K Ohm e una tensione di alimentazione uguale a 12 Volt.

- Scrivere quanto vale la corrente e la tensione misurata dall’amperometro e dal voltimetro della seguente figura supponendo V alimentazione uguale a 24 Volt e le resitenze R1=1000 Ohm, R2=500 Ohm, R3= 330 Ohm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERIFICA DI  TELECOMUNICAZIONE

COGNOME:.............................. NOME:....................CLASSE ...............   DATA

CONOSCENZA:

- Spiega con parole tue il funzionamento del potenziometro e disegna i suoi simboli elettrici.

- Disegna lo schema elettrico di un circuito con tre resistenze in serie, calcola la corrente circolante nel circuito supponendo di prendere tre resistenze uguali di 470 Ohm, e una tensione di alimentazione uguale a 10 Volt.

- Spiega il teorema di Kirchhoff delle correnti, e scrivi anche la sua formula matematica.

- Scrivi la formula teorica per calcolare la resistenza di due resistenze in paralleloe risolvila supponendo R1= 270 Ohm e R2= 1000 Ohm.

APPLICAZIONI

- Disegnare uno schema elettrico con tre resistenze in parallelo, calcolare la resistenza totale Rp e le correnti I1,I2,I3 e la I totale, supponendo R1= 470 Ohm, R2=22K Ohm, R3=15K Ohm e una tensione di alimentazione uguale a 15 Volt

- Dire quanto vale la tensione  sulla R1 e la sua corrente, supponendo V= 12 Volt e R1=470 Ohm,R2=1000 Ohm e R3= 330 Ohm.